РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЦИФРОВОГО ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА

Оглавление

Введение	4

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 	4

1 ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ	4

1.1 Общие сведения о продукции	4

1.2 Функции видеорегистратора	5

2. ПОДГОТОВКА	5

2.1 Проверка целостности и комплектности поставки	5

2.2 Обслуживание	5

2.3 Установка жесткого диска	6

2.4 Передняя панель	7

2.5 Задняя панель	7

2.6. Выход звукового сигнала	7

3. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ	8

3.1 Включение	8

3.2 Выключение	8

3.3 Вход в систему	8

3.4 Предварительный просмотр	9

3.5 Контекстное меню рабочего стола	9

3.5.1 Контекстное меню - главное меню	10

3.5.2 Контекстное меню – руководство	10

3.5.3 Контекстное меню – Настройки записи.	11

3.5.4 Контекстное меню - Воспроизвести (Просмотр записей)	11

3.5.5 Контекстное меню – PTZ	14

3.5.8 Контекстное меню – Тревожные выходы и Вых. тревога	16

3.5.9 Контекстное меню – Настройки цветности	16

3.5.10 Контекстное меню – Экран (Настройка вывода изображения).	16

3.5.11 Контекстное меню - Выход	16

4 ГЛАВНОЕ МЕНЮ.	17

4.1. Навигация в главном меню	17

4.2 Запись	21

4.2.1 Настройка записи	21

4.2.2 Воспроизведение	21

4.2.3 Резервное копирование (Архивация) .	21

4.3 Тревога	22

4.3.1 Детектор движения	22

4.3.2 Закрытие камеры.	23

2

4.3.3 Потеря видеосигнала	24

4.3.4 Вход	24

4.3.5 Вых. Тревога	24

4.3.6 Лог ошибок.	25

4.4 Настройка	25

4.4.1 Общие параметры	25

4.4.2 Компрессия	26

4.4.3 Сеть	26

4.4.4 Сетевые службы.	27

4.4.5 Дисплей	29

4.4.6 PTZ	29

4.4.7 RS-232	29

4.4.8 Тур .	30

4.4.9 CPU	30

4.5 Управление	31

4.5.1 HDD (Управление жестким диском)	31

4.5.2 Учетная запись	31

4.5.3 Пользователи online	32

4.5.4 Авто .	32

4.5.5 Сброс (Возврат к заводским настройкам)	32

4.5.6 Обновление.	33

4.5.7 Информация об устройстве	33

4.6 Сведения	33

4.6.1 Данные о HDD (информация о состоянии жесткого диска).	33

4.6.2 Бод (Скорость передачи данных).	33

4.6.3 Журнал.	34

4.6.4 Версия.	34

3

Введение

Внимание:

Не кладите тяжелые предметы на устройство.

Не допускайте проникновения твердых или жидких веществ внутрь устройства.

Не проводите своими силами разборку, ремонт оборудования или замену деталей.

Шум издаваемый при работе устройства, является нормальным и не говорит о неисправности. Производитель оставляет за собой право внесения изменения в конструкцию, без уведомления покупателя.

Условия эксплуатации:

Используйте настоящее устройство при температуре от 0С° до +40С°. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на устройство. Не эксплуатируйте устройство вблизи источников тепла.

Не эксплуатируйте устройство во влажной среде. Не эксплуатируйте устройство в условиях запыления и задымления.

Избегайте падения и ударов устройства. Располагайте видеорегистратор горизонтально. Используйте устройство в помещении с хорошей вентиляцией.

Не допускайте засорение вентиляционных отверстия устройства.

Допускается использовать устройство только в пределах номинального напряжения питания. В случаях не стабильного питания необходимо использовать стабилизатор напряжения

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- DVR-являются сложными электронными устройствами. Не роняйте и предохраняйте от ударов.

- Держите вдали от сильного электромагнитного излучения. Источником такого излучения могут стать сильные магниты или электродвигатели, антенны радиопередатчиков. Также не рекомендуется укладка проводов комплекса вблизи проводки 220В.

- Не подвергайте воздействию высоких температур или прямых солнечных лучей.

- Не подвергайте HDD воздействию сильного электромагнитного поля. Не держите его в местах с возможностью накопления электростатического заряда, в противном случае данные могут быть утеряны.

- В случае перегрева видеорегистратора, появления дыма или запаха немедленно отключите его, в том числе и от источника питания во избежание риска пожара.

- Держите вне доступа детей, так как кабель питания может привести к случайному удушению или поражению ребёнка электрическим током.

- Храните это изделие в прохладном, сухом и непыльном месте.

1 ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

1.1 Общие сведения о продукции

Видеорегистратор является отличным продуктом для цифрового видеонаблюдения. В нем применена операционная система LINUX, технология сжатия видео H.264 и сжатия аудио G.711A, и другие функции. Передача данных через сеть Интернет производится по протоколу TCP/IP. Видеорегистратор отличают высокое качество видеозаписи и поддержка видеокамер стандарта AHD, CVI, TVI, IP, а так же способность передавать видео по сети даже по «узким» каналам связи. Устройство может работать как самостоятельно, так и в составе мощной системы мониторинга безопасности, сочетаясь с профессиональным программным обеспечением различных платформ сетевого видеонаблюдения. Это оборудование может использоваться как для безопасности дома или дачи, так и в системах безопасности разных областей, таких как торговля, офисы, банки, энергетика, транспорт, бизнес-центры, фабрики, склады, объекты водного хозяйства и многих других.

4

1.2 Функции видеорегистратора

Мониторинг по каналам в режиме реального времени в высоком разрешении с частотой смены кадров 25к/сек. Для оптимизации управления жестким диском применяется режим Standby для нерабочего диска, что сокращает потребление энергии и выделение тепла.

- Для сохранения данных применяется специальное форматирование, которое не позволит подделать данные.

- Самостоятельный кодек в реальном времени проводит сжатие сигнала каждого канала видео и аудио, сохраняя при этом стабильность аудио и видеосигналов и их синхронизацию.

- Видеорегистратор позволяет проводить резервное копирование либо на внутренний жесткий диск SATA, либо через порт USB на внешний флэш-накопитель или мобильный жесткий диск.

- Видеорегистратор позволяет резервировать файлы архива как через USB, так и через локальную сеть, или сеть Интернет.

- Видеорегистратор не только делает запись видео в реальном времени, но и делает это раздельно по каждому каналу. Он осуществляет поиск видеофайлов по нескольким параметрам, позволяет вести наблюдение, просмотр архивов и копирование архивных записей через сеть.

- Для более детального просмотра можно выбрать любую зону изображения и увеличить ее.

- Опционально, видеорегистратор (в зависимости от модели) может иметь аудиоканалы, тревожные входы, выходы, порты RS-485 для управления поворотными камерами поддержку мульти-экранного воспроизведения, встроенный детектор движения (см. спецификацию Вашей модели).

2. ПОДГОТОВКА

2.1 Проверка целостности и комплектности поставки

Перед началом использования DVR проверьте целостность и комплектность поставки. Проверьте упаковку на наличие видимых повреждений и нарушений. Откройте коробку, снимите все защитные вставки. Проверьте корпус DVR на видимые повреждения. Снимите крышку корпуса и проверьте подключения кабелей к передней панели, кабель питания и подключение кабеля питания вентилятора к главной плате.

Проверьте соответствие номера модели устройства. Наклейка на нижней поверхности содержит важную техническую информацию об устройстве. При обращении в службу технической поддержки необходимо сообщить номер модели и серийный номер, которые находятся на нижней панели устройства.

2.2 Обслуживание

- Периодически проводите техническое обслуживание видеорегистратора.

- Убирайте пыль, которая после отсыревания может вызвать короткое замыкание, влиять на нормальную работу видеорегистратора, и даже повредить его.

- Обеспечьте заземление видеорегистратора во избежание помех по видео и аудио сигналу, и во избежание повреждения видеорегистратора из-за статического электричества или

индуктированного напряжения.

- При выключении видеорегистратора, не выключайте питание «на горячую».  Необходимо

проводить полную процедуру выключения устройства через меню управления. В крайнем случае можно нажать кнопку выключения на передней панели и удерживать более 3 секунд, чтобы видеорегистратор автоматически выключил питание. Таким образом, вы сохраните жесткий диск от повреждений.

- Видеорегистратор должен работать вдали от источников тепла и не должен эксплуатироваться в помещении с высокой температурой.

- Обеспечьте хорошую вентиляцию видеорегистратора.

5

2.3 Установка жесткого диска

При первом использовании установите в устройство жесткий диск. (поддерживаются 3.5’’ SATA диски емкостью до 4Tb, рекомендуем использовать специализированные диски, предназначенные для систем видеонаблюдения, например Western Digital (WD) серии Purple или Seagate серии Surveillance HDD

1.Снимите крепления	2.Снимите крышку	3.Подсоедините информационный SATA кабель

4. Подсоедините кабель питания SATA	5. Зафиксируйте HDD и закройте корпус

6

2.4 Передняя панель

Передние панели могут содержать следующие элементы:

- Индикатор питания

- Индикатор записи

- Индикатор тревоги

- Кнопка «Выход»

- Кнопка «Меню»

- Кнопки направления и ОК

2.5 Задняя панель

Задняя панель на примере условной 4-х канальной модели(может отличаться в зависимости от версии )

- Интерфейс питания (включение осуществляется при подаче питания)

- USB-интерфейсы для подключения «мышки» и USB- накопителей

- Интерфейс HDMI (HD-Port )

- RCA Интерфейсы входа/выхода аудио (количество в разных моделях может различаться)

- BNC Интерфейсы входа видео (количество в разных моделях может различаться)

- VGA-интерфейс

- Сетевой интерфейс

- Тревожные входы/выходы (на фото не представлены)

- Порт RS485 для управления PTZ-камерами (на фото не представлен)

- Порт RS-232 для подключения внешних устройств (на фото не представлен)

Устройство оснащено RCA разъемами для передачи звука.

Звуковой сигнал должен быть устойчивым и защищен от электромагнитных помех, все соединения и подключения должны быть надежно изолированы. Особое внимание следует уделить защите линий передачи сигнала от воздействия постороннего напряжения.

2.6. Выход звукового сигнала

Стандартный аудио-сигнал DVR превышает 200mv 1KΩ (BNC), что позволяет подключать наушник с низким импедансом, аудиоколонки или другие выходы звукового оборудования через усилитель мощности. В отсутствии изоляции аудиоколонок или микрофона может произойти искажение звука.

7

3. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Примечание: Неактивная серая кнопка в меню сообщает о недоступности использования функции.

3.1 Включение

Подключите источник питания к сети. Свет индикатора источника питания означает включение устройства видеозаписи. После включения издается прерывистый звуковой сигнал. По умолчанию выход видео осуществляется в многооконном режиме. Функция видеозаписи по времени запустится автоматически. Загорится индикатор видео для соответствующего канала, что свидетельствует о нормальном режиме работы

DVR.

Примечание:

1. Убедитесь в том, что входное напряжение соответствует параметрам разъема питания DVR. 2. Требование к электроснабжению: 220В±10% /50Гц.

Рекомендуется использовать ИБП для обеспечения беспрерывного питания с допустимыми значениями.

3.2 Выключение

DVR может быть выключен программным или аппаратным способом. Войдите в главное меню и выполните команду [выход] в подменю [выход], либо используйте выключатель.

Дополнительно:

1、Возобновление работы после отказа в системе электропитания.

При некорректном выключении DVR происходит автоматическое восстановление работоспособности оборудования.

2、Замена жесткого диска.

Блок питания необходимо отключить от регистратора перед заменой жесткого диска. 3、Замена батареи материнской платы

Перед заменой батареи на плате регистратора, сохраните аппаратные настройки и отключите электропитание на задней панели.

В DVR используется батарея типа CR2032. Регулярно проверяйте системное время.

Батарею необходимо заменить, если происходит сброс параметров времени. Рекомендуется ежегодно заменять старую батарею новой такого же типа.

Примечание: Во избежание потери аппаратных настроек, перед заменой батареи необходимо произвести предварительное сохранение.

3.3 Вход в систему

Для получения доступа к функциям и персональным настройкам DVR, при запуске необходимо ввести логин и пароль. Возможны три типа пользователя: администратор, гость и дополнительно созданные пользователи. Для входа в систему по умолчанию используется следующие имена: admin и guest. Эти имена не требуют ввода пароля. Admin - пользователь с максимально широкими полномочиями для доступа, guest имеет ограниченные полномочия, и используются только для просмотра видео. Для пользователей guest и дополнительно созданных возможна смена пароля, но их функции и полномочия ограниченны, но существует настройка допуска.

Защита пароля: При трехкратном введении неверного пароля срабатывает сигнал тревоги. При пятикратном неправильном введении пароля учетная запись будет

блокирована (Учетная запись автоматически разблокируется через пол часа или при повторной загрузке системы).

Для обеспечения безопасности рекомендуется сменить пароль после первого входа в систему.

8

3.4 Предварительный просмотр

При помощи щелчка левой кнопки мыши (или с помощью колеса мыши) происходит переключение между окнами.

Системная дата и время показаны в правом верхнем углу экрана. Названия каналов – в каждом окне камеры. Статусы наблюдения и сигнализации демонстрируются в каждом окне.

| 1 |  | Запись | 2 |  | Потеря видео |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | Обнаружение движения | 4 |  | Блокировки камеры |
|  | таблица 3.1 обозначения в режиме предварительного просмотра |

3.5 Контекстное меню рабочего стола

В режиме предварительного просмотра нажмите правую кнопку мыши, чтобы вызвать контекстное меню. Меню включает: главное меню, руководство, настройки записи, воспроизведение, управление PTZ, управление камерой по видеокабелю, трев. Входы/выходы настройка цветности, настройки экрана, выход из системы, режимы просмотра 1/4/9/16 окон. (в зависимости от спецификации модели)

Контекстное меню может незначительно отличаться в разных моделях и в зависимости от версии прошивки.

9

3.5.1 Контекстное меню - главное меню

При входе в систему главное меню выглядит следующим образом.

3.5.2 Контекстное меню – руководство

Выбрав в контекстном меню пункт «Руководство» вы попадете в настройки времени, где сможете задать дату, время, часовой пояс, ЛВ (переход на летнее время) и выбрать язык интерфейса.

Далее последует меню сетевых настроек

(обратитесь к вашему системному администратору для внесения необходимых настроек).

10

3.5.3 Контекстное меню – Настройки записи

Для начала быстрой записи вручную находясь в режиме трансляции правой кнопкой мыши вызовите контекстное меню и выберите «Настройки записи» В данном меню вы можете вручную запустить постоянную запись - «Ручная» Остановить запись – «Стоп» Или активировать запись по расписанию. (расписание предварительно должно быть настроено).

Это можно сделать индивидуально по любым каналам или сразу по всем.

3.5.4 Контекстное меню - Воспроизвести (Просмотр записей)

Просмотр видео с жесткого диска возможен двумя способами. «Воспроизвести»

вное меню -> Запись -> Воспроизвести

Рисунок 3.5.4-1 Поиск видеозаписей

1 – Управление воспроизведением; 2 – Строка времени; 3 – Типы записей (будут высвечиваться на строке времени (зеленый цвет – постоянная запись по расписанию, красный цвет - по тревоге, желтый цвет - по команде)); 4 – Выбор разбивки строки времени; 5 – Показ списка записей в выбранную дату; 6 – Поиск записей в выбранную дату по выбранным каналам; 7 – Выбор каналов для поиска записей (количество каналов зависит от модели); 8 – Календарь (подсвеченная дата означает, что в этот день велась видеозапись); 9 – Тип устройства на котором осуществляется поиск и воспроизведение («Чтен/Зап» = внутренний SATA HDD или внешний «Уст-во архив» = USB-HDD/флешка).

11

Рисунок 3.5.4-2 Просмотр видеозаписей 10 - Информация о файле; 11 - Выбор файлов; 12 – временной промежуток поиска; 13 – Синхронное воспроизведение записи (При настройке записи по движению, в строке времени будет отображаться только те записи, которые одновременно записывались на всех выбранных каналах)

Для поиска и воспроизведения видео:

- Выберите каналы (7), по которым хотите осуществлять поиск 1 – 4.

- В календаре выберите интересующую дату (записи есть в подсвеченные даты)

- Нажмите (5)

- Появится список (11) всех записей, сделанных в выбранную дату.

- Из списка (11) можно запускать интересующие файлы на воспроизведение двойным щелчком.

- Если вы хотите, чтобы воспроизведение шло синхронно по всем каналам предварительно поставьте галочку в поле «Синхронный» в левом нижнем углу экрана.

- Либо для запуска воспроизведения щелкните по строке времени (2)

- При воспроизведении открыть любую камеру в полный экран (и свернуть обратно) – можно двойным щелчком левой кнопкой мыши.

Во время просмотра записи вы можете увеличить любой фрагмент видео. Для этого зажмите левую кнопку мыши и выделите интересующую область. Возврат – двойной щелчок левой кнопкой мыши.

12

Управление воспроизведением

| кнопка | функция | кнопка | функция |
| --- | --- | --- | --- |
| / | Пуск/пауза |  | Воспроизведение назад |
|  | замедление |  | ускорение |
|  | Последний кадр |  | Следующий кадр |
|  | назад |  | далее |
|  | повтор |  | на весь экран |
|  | стоп |  |  |

Архивирование:

Если выделить интересующие файлы (поставить галочку в поле (11) слева от них), внизу в поле (10) появится меню копирования.

Подключите USB – «Флешку» к USB порту регистратора, нажмите на значок диска в этом меню.

Вы попадете в меню Архивация, в котором увидите информацию о вашей «флешке»

Обнар. – обнаружение подключенных к регистратору устройств, пригодных для архивации (USB – дисков, флешек)

Стирание – форматирование подключенного устройства (В ЭТОМ СЛУЧАЕ ВСЕ ДАННЫЕ НА НЕМ БУДУТ СТЕРТЫ) используйте, только если данные на флешке вам не нужны.

13

Архив – переход в меню архивирования записей.

В этом меню можно выбрать тип архивируемых записей, каналы, время начала и окончания, а так же формат в котором записи будут заархивированы: h.264 или AVI

(для просмотра скопированных записей на компьютерах, рекомендуем выбрать AVI, для просмотра на регистраторе – H.264)

Чтобы посмотреть на регистраторе записи скопированные на «Флешку» сразу после входа в меню архивации выберите в правом верхнем углу «Уст-во архив.» вместо «Чтен./Зап.»

3.5.5 Контекстное меню – PTZ

В данном меню можно управлять поворотными (PTZ) камерами, подключенными к регистратору через порт RS-485 (при его наличии).

Функции камеры PTZ: контроль направления, зум, фокус, регулировка диафрагмы, патрулирование между двумя точками, контрольное патрулирование, уровень вращения и т. д.

Примечание

- A(B) линия декодера подключается к A(B) линии DVR.

- Для настройки параметров PTZ, выполните переход [главное меню] >[конфигурация системы] >[установка PTZ].

- Функции PTZ выполняются с помощью протоколов PTZ.

Камера: Выберите камеру

Скорость: Установка скорости вращения камер PTZ .

Зум: Воспользуйтесь кнопками / для определения кратности зума.

14

Фокус: Воспользуйтесь кнопками / , для настройки фокуса камеры . Диафрагма: Воспользуйтесь кнопками / для настройки диафрагмы камеры.

Контроль направления: Контроль вращения камер PTZ . Поддерживается 8 вариантов направления вращения камер (4 из них доступны на лицевой панели управления).

Скоростной PTZ: Полноэкранный вывод изображения. Отрегулируйте вращение камеры PTZ при помощи левой кнопки мыши, затем настройте кратность зума камеры, повторно нажав левую кнопку

Специальные функции Предварительная установка параметров

Выберите необходимые предварительно установленные параметры, затем откройте соответствующую вкладку. Камера PTZ автоматически перейдет в режим с предварительно установленными параметрами. 1）Настройка параметров:

Выберите необходимые предварительно установленные параметры, затем выполните следующие шаги:

Шаг 1: Нажмите по кнопке выбора направления. Шаг 2: Создайте имя предустановок.

Шаг 3: Повторите шаги 1 и 2, создав дополнительные предустановки.

Удаление предварительных настроек: Введите номер предустановки, затем нажмите на кнопку Использование предустановок

Введите номер предварительных установок. Камера PTZ перейдет в режим сохраненных настроек. 2) Перемещение между предустановленными точками

Несколько фиксированных точек с предварительно установленными параметрами формируют

линии перемещений между этими точками. Камера PTZ будет плавно перемещаться, переключаясь с одной токи на другую.

1）Перемещение между фиксированными точками Линии перемещений состоят из множества фиксированных точек. Для создания такой линии выполните следующие шаги:

Шаг 1: С помощью клавиши направления переключите камеру PTZ в нужное место, затем нажмите «установить».

Шаг 2: Выберите вкладку “Слежение”, пропишите в ячейках требуемые параметры, затем щелкните по кнопке “Установить”. Так же есть возможность удалить ранее сохраненные установки. Шаг 3: Повторите шаг 1 и шаг 2 для всех точек на линии перемещения。

Удаление предварительных установок: Введите в пустую ячейку номер предварительно сохраненных установок, затем нажмите кнопку “Удалить предварительные настройки”.

15

3.5.8 Контекстное меню – Тревожные выходы и Вых. тревога

Меню для управления тревожными входами/выходами

3.5.9 Контекстное меню – Настройки цветности

Кроме того, из контекстного меню можно попасть в «Настройки цветности», Где можно индивидуально для каждого канала задать разные яркость, контраст, насыщенность, оттенок, усиление и резкость вывода изображения на экран. Настройки могут быть разными для двух временных промежутков в сутках.

3.5.10 Контекстное меню – Экран (Настройка вывода изображения)

Также из контекстного меню можно попасть в меню «Экран», в котором можно задать общие настройки вывода изображения, разрешение вывода и отрегулировать положение изображения в экране.

3.5.11 Контекстное меню - Выход

Еще из контекстного меню можно перейти в меню Выход, в котором: Сменить пользователя – «Выход» Подготовить регистратор к отключению - «Стоп» (затем физически отключить питание)

Перезапустить регистратор «Перезапуск»

16

4 ГЛАВНОЕ МЕНЮ

4.1. Навигация в главном меню.

| Главное меню | Подменю | Функции |
| --- | --- | --- |
| Запись | Настройки Записи | Настройка продолжительности фрагментов, типа и расписания записи для всех каналов |
|  | Воспроизвести | Поиск, просмотр и копирование записей |
|  | Архивация | Копирование записей на внешний носитель по USB |
| Тревога | Детектор движения | Настройка видеодетектора движения: его чувствительности, области изображения в которой будет осуществляться Детекция, и алгоритмов реакции на срабатывание детектора: старт записи, вывод изображения с выбранной камеры в полный экран, вывод сообщения на экран, реакция PTZ-камеры, тревожный сигнал, отправка данных на FTP, отправка E-Mail или запись в журнал… |
|  | Закрытие камеры | Настройка закрытия камеры: чувствительности срабатывания и алгоритмов реакции: старт записи, вывод изображения с выбранной камеры в полный экран, реакция PTZ-камеры, вывод сообщения на экран, тревожный сигнал, отправка данных на FTP, отправка E-Mail или запись в журнал… |
|  | Потеря сигнала | Настройка реакций на потерю сигнала: старт записи, вывод изображения с выбранной камеры в полный экран, вывод сообщения на экран, реакция PTZ-камеры, тревожный сигнал, отправка данных на FTP, отправка E-Mail или запись в журнал… |
|  | Вход | Настройка типов подключенных датчиков, расписания работы, реакций на срабатывание тревожного входа: старт записи, вывод изображения с выбранной камеры в полный экран, вывод сообщения на экран, реакция PTZ-камеры, тревожный сигнал, отправка данных на FTP, отправка E-Mail или запись в журнал… |
|  | Вых. Тревога | Управление тревожными выходами |

17

|  |  | Настройка реакций на такие системные ошибки как: отсутствие |
| --- | --- | --- |
|  |  | диска, ошибка диска, отсутствие места на диске, отключение сети, |
|  | Лог ошибок | конфликт IP-адресов. На каждую из ошибок могут быть выбраны |
|  |  | следующие реакции: сообщения на экран, тревожный сигнал, |
|  |  | отправка E-Mail… |  |  |  |
|  |  | Выбор часового пояса, установка даты, времени, алгоритма работы |
|  | Общие | HDD при его заполнении, языка, формата видео (Россия – PAL), |
|  |  | имени устройства |  |  |  |
|  |  | Настройка разрешения и скорости записи, уровня компрессии и потока видеосигнала, для каждого канала. Тип компрессии: для максимального качества – CBR (запись будет вестись с постоянным потоком. Выбранным вами в графе Битрейт для экономии дискового пространства – рекомендуем тип компрессии VBR (запись будет вестись с переменным потоком достигая максимума только когда в кадре много движения. Достижимый максимум предварительно выбирается в графе Качество Данные настройки можно сделать для каждого канала индивидуально, или для всех сразу. В разделе «Внешний поток» можно настроить дополнительный поток для передачи по сети при «тонких» каналах связи. То, какой поток принимать (основной или дополнительный) выбирает «клиент» |
|  | Компрессия |  |
| Настройка |  |  |
|  |  | Здесь настраиваются основные сетевые параметры, IP-адрес, маска |
|  |  | подсети, DHCP и DNS и др. |  |  |  |
|  | Сеть |  |  |  |  |  |
|  |  | Для настройки рекомендуем обратиться к системному |
|  |  | администратору или специалисту по сетевым технологиям |
|  |  | PPPOE、NTP、Email、DNS … |  |  |  |
|  | Сетевые |  |  |  |  |  |
|  | службы | Для настройки рекомендуем обратиться | к | системному |
|  |  | администратору или специалисту по сетевым технологиям |

18

|  |  | Настройка имен камер, отображения в окнах каналов служебной |
| --- | --- | --- |
|  |  | информации, прозрачности меню, разрешения экрана. |
|  | Дисплей | В пункте «Регион» можно задать зоны приватности – прямоугольные |
|  |  | области, которые камера не будет видеть и которые не будут |
|  |  | записываться. |
|  | PTZ | Настройки управления поворотными камерами (PTZ) – выбор |
|  |  | протоколов, адресов, скорости обмена данными… |
|  | RS232 | Настройки порта RS232 (применяется для подключения внешних |
|  |  | устройств) |
|  | Тур | Здесь можно настроить режим автоматического «листания» окон |
|  |  | выбранных камер через заданный период |
|  |  | Режим – настройки режимов – того, каких типов видеокамеры можно |
|  | CPU | подключить к регистратору, только аналоговый режим / гибридный |
|  |  | аналог + IP / только IP (изменения вступают в действие после |
|  |  | перезагрузки). |
|  |  | Форматирование и настройка установленного диска |
|  | HDD | Перед началом работы нужно отформатировать диск и выбрать для |
|  | (Жесткий |  |
|  |  | него Чтен./Зап. |
|  | диск) |  |
|  |  | При форматировании все данные на диске стираются. |
|  |  | Здесь можно создать пользователей, и группы пользователей, |
|  |  | задать и изменить их пароли, настроить права |
|  | Уч. Запись |  |
|  |  | ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАПИСЫВАЙТЕ И СОХРАНЯЙТЕ ВАШИ НОВЫЕ |
|  |  | ПАРОЛИ, ЧТОБЫ НЕ ПОТЕРЯТЬ ДОСТУП К РЕГИСТРАТОРУ |
| Управление |  |  |
|  | Онлайн | Здесь будут видны пользователи, подключенные к регистратору по |
|  |  | сети в данный момент |
|  | Экран | Здесь можно задать общие настройки вывода изображения, и |
|  |  | отрегулировать положение изображения в экране. |
|  |  | Можно выбрать период автоматической перезагрузки системы и |
|  |  | автоматического стирания старых записей. |
|  | Авто | (регистратор предназначен для работы режиме 24/7/365, но для |
|  |  | большей надежности работы рекомендуется настроить |
|  |  | автоматическую перезагрузку раз в неделю) |

19

|  | Сброс | Здесь можно сбросить все настройки на значения по умолчанию |
| --- | --- | --- |
|  |  | Обновление прошивки видеорегистратора производится с помощью |
|  | Обновление | файла | прошивки | Находящегося в | корневой директории |
|  |  | подключенной к регистратору флешки (не рекомендуется |
|  |  | обновлять прошивку, если все работает стабильно) |
|  | Инфо | Общая информация о регистраторе |  |
|  | Импорт/ Экспорт | Если у | вас есть | несколько одинаковых | регистраторов, то, для |
|  |  | экономии времени на настройку, в этом меню можно импортировать |
|  |  | настройки одного из них и перенести на другой/другие. |
|  | Данные о Жестком диске | Информация об общем объеме и оставшемся свободном месте на |
|  |  | жестком диске |  |  |
|  | Бод | Информация о потоках, на каждом канале видео и объеме данных |
|  |  | генерируемых каждым каналом на запись в час |
| Сведения |  |  |
|  | Журнал | Общий журнал событий. Возможна сортировка по дате и по типам |
|  |  | событий. |  |  |  |
|  | Версия | Информация о версии программного обеспечения регистратора |
|  |  | Сменить пользователя – «Выход» |  |
|  |  | Подготовить регистратор к отключению - «Стоп» (затем отключить |
| Выход |  | питание) |  |  |  |
|  |  | Перезапустить регистратор «Перезапуск» |  |

20

4.2 Запись

4.2.1 Настройка записи

Установите параметры записи для канала наблюдения. При первом запуске система настроена на непрерывную запись в течение 24 часов. Выполните переход [Главное меню]> [Запись]> [Настр.Записи], чтобы задать необходимые параметры.

Примечание: В системе должен присутствовать хотя бы один жесткий диск с функцией чтения и записи

Канал: Выберите номер канала из списка. Вы можете применить вариант "все аналы".

Длина: Установка длительности для каждого видео файла (по умолчанию - 60 мин.). Предзапись: Запись в течение 1-30 секунд перед основной записью.

Расписание: Установите временной интервал для записи. Запись будет вестись только в установленное время.

Тип записи: постоянная, обнаружение движения, по тревоге Постоянная запись: Выполняется запись в штатном режиме в установленный период времени. Тип видеозаписи

– "Просто".

Обнаружение: Срабатывает при "детекторе движения". Тип видеозаписи – "Обнар".

Запись по тревоге: Срабатывает при срабатывании «Тревожного выхода» (Зависит от спецификаций регистратора.)

4.2.2 Воспроизведение

См. пункт 3.5.4.

- Резервное копирование (Архивация)

Вы можете сохранять резервные копии видео файлов на внешних носителях.

Примечание: Для резервного копирования и хранения файлов необходимо установить устройство для накопления и хранения данных. (подключить к USB-порту регистратора «флешку» или USB-диск).

Файловая система накопителя должна быть FAT32.

Обнаружение: Определяет подключенное к DVR устройство для хранения данных.

Архив: Щелкните по кнопке резервного копирования, появится окно диалога. Вы можете вбирать сохраненный файл согласно типу, каналу и времени.

Стирание: Отформатировать устройство

(все данные на подключенном устройстве будут стерты)

Стоп: Остановка архивации

21

4.3 Тревога

4.3.1 Детектор движения

Путь: Главное Меню-Тревога- Дет. Движения

Программный детектор движения позволяет обнаруживать в кадре движение (перемещение человека, животного или техники) и активировать ту или иную реакцию, например, начинать видеозапись.

Канал: выберите канал для установки детектора движения (можно выбрать «Все», тогда настройки будут одинаковы для всех каналов).

Включить: Функция обнаружения движения включена.

Чувствительность: Предлагается на выбор шесть вариантов чувствительности.

Область: Войдите в установки и определите зоны. Зоны поделены на квадраты сеткой 22X18. Зеленые сегменты обозначают текущую зону курсора. Красные сегменты обозначают зоны детекции.

Черные сегменты - неохраняемые зоны. Для обозначения зоны охраны очертите площадь с помощью мыши.

Период: Детектор движения будет работать в установленный период времени. Возможен выбор запуска по дням недели, либо стандартные настройки на всю неделю. Каждый день можно поделить на четыре периода.

22

Интервал детекции: Если в установленном интервале детектор движения сработает несколько раз, то активируется лишь 1 сигнал детекции (1 реакция на детектор).

Выход тревога: Выбор срабатывания тревожного выхода как реакции на детекцию Канал записи: Выберите канал для записи (возможен выбор сразу нескольких каналов). Например, при

обнаружении движения по 1й камере, может быть активирована запись по первой, по любой другой или сразу по нескольким.

Обход: Определите камеры, которые будут выводиться на экран при обнаружении движения по тому или иному каналу.

PTZ: Выбор реакции на детекцию поворотных камер – обход или предустановка

Пост запись: Продолжительность послезаписи по окончании срабатывания детектора движения. Ниже можно активировать дополнительные реакции на детекцию движения:

Сообщение: Вывод сообщения «Детекция движения» на экран с указанием канала. Зумер: Тревожный звук.

FTP: Отправка скриншота на FTP

EMAIL: Отправка скриншота по электронной почте

Написать лог: Запись в журнале событий об обнаружении движения Мобильный отчет: оповещение на мобильный телефон ( в разработке)

4.3.2 Закрытие камеры

Путь: Главное Меню -Тревога- Закр. камеры

Интеллектуальный алгоритм видеорегистратора способен отследить закрытие видеокамеры и активировать ту или иную реакцию.

Настройка аналогична настройке детектора движения.

23

4.3.3 Потеря видеосигнала

Сигнализация потери видеосигнала активируется в момент отключения или поломки видеокамеры.

Настройка аналогична настройке детектора движения.

4.3.4 Вход

Настройка тревожных входов аналогична настройке детектора движения

4.3.5 Вых. Тревога

Настройка работы тревожных выходов.

24

4.3.6 Лог ошибок

Данное меню позволяет настроить реакции видеорегистратора на различные тревожные события, в частности неполадки жесткого диска.

4.4 Настройка

Здесь осуществляется настройка основных параметров: Общие, Компрессия, Сеть, Сетевые службы, Дисплей, Тур (обход).

4.4.1 Общие параметры

Часовой пояс: Выбор часового пояса.

Системное время: Установка системного времени и даты. Формат даты: Выбор формата отображения даты Разделитель: Выбор разделителя элементов списка формата дат.

Формат времени: Формат отображения времени: 24-часовой или 12-часовой. Язык: Выбор системного языка из списка.

HDD заполнен

Выбор реакции на заполнение диска

- Остановка записи на жесткий диск при его полном заполнении.

- Перезаписывать - замена старых файлов новыми при полном заполнении диска

DVR N. (Номер устройства для управления с ИК-пульта): не используется

Стандарт Видео: PAL/NTSC. (Казахстан – PAL)

Авто выход (Автоматический выход из системы): Время ожидания 0-60 сек. "0" - без ожидания.

Имя устройства: выбор имени регистратора при подключении к нему по сети

25

4.4.2 Компрессия

Основной поток – настройка на запись. Внешний поток – настройка для передачи видео по тонким каналам связи.

Канал: Выбор номера канала. (для быстрой одинаковой настройки можно выбрать Все). Сжатие: Основной профиль кодека H.264. (изменить нельзя)

Частота кадров (скорость записи): PAL:1 кадр/сек~25 кадр/сек;

Тип компрессии: Вы можете выбрать между фиксированным потоком кодирования (CBR) и переменным потоком кодирования (VBR). При выборе переменного потока кодирования доступны 6 видов качества изображения. При выборе фиксированного потока – можно выбрать его фиксированное значение в разделе

Битрейт.

( CBR – обеспечивает стабильное качество записи, VBR – более экономично расходует дисковое пространство)

Битрейт: Выставите значения кодированного потока, чтобы определить качество изображения. Чем выше битрейт, тем выше качество изображения.

I кадр интервал: период опорного кадра (кадра который записывается полностью, чем чаще – тем четче изображение).

4.4.3 Сеть

Сетевая карта: Выбор кабельного соединения (оставляем по умолчанию).

Вкл. DHCP (Автоматическое получение IP адреса): Получить IP адрес

Примечание: Сервер DHCP устанавливается заранее.

IP адрес: Установите IP адрес. По умолчанию: 192.168.1.10.

Маска подсети: Установите код маски подсети. По умолчанию: 255.255.255.0. Шлюз: Установите шлюз по умолчанию. По умолчанию: 192.168.1.1.

Настройка DNS: Система имен доменов переводит доменные имена в IP адреса. IP адрес определяется провайдером сети. Для вступления в силу параметров сети необходима перезагрузка.

Media Port: по умолчанию 34567 HTTP-порт: по умолчанию 80

Ускоренная загрузка:

Политика передачи: выбор 3-х вариантов: самоадаптивно, приоритет на качество изображения или приоритет на скорость передачи

26

4.4.4 Сетевые службы

Настройка PPPoE

Используется только для без модемного соединения.

Введите имя пользователя и пароль, предоставляемый поставщиком услуг сети Интернет. Сохраните параметры и перезагрузите систему. DVR установит сетевое соединение PPPoE. IP адрес сменится на динамический, если операция была выполнена правильно.

После набора PPPoE определит и получит IP адрес в соответствующей строке меню. Используйте этот адрес для доступа к DVR.

Настройка NTP

Для настройки необходимо наличие сервера NTP.

IP: Введите IP адрес, установленный на NTP сервере.

Порт: По умолчанию: 123. Установка порта в соответствии с сервером NTP.

Часовой пояс: Лондон GMT+0, Берлин GMT +1, Каир GMT +2, Москва GMT +3, Нью Дели GMT +5, Бангкок GMT +7, Гонконг/Пекин GMT +8, Токио GMT +9, Сидней GMT +10, Гавайи GMT-10, Аляска GMT-9, Тихоокеанское время GMT-8, Зона зимнего времени США GMT-7, Средняя зона США GMT-6, Восточное время США GMT-5, Атлантическое время GMT-4, Бразилия GMT-3, Атлантическое среднее время GMT-2.

Время обновления: Интервал обновления должен совпадать с интервалом NTP сервера. По умолчанию: 10 минут.

Настройка EMAIL

При активации сигнала тревоги на электронный адрес высылается соответствующая информация о тревожном событии.

Сервер SMTP: Адрес сервера электронной почты (IP-адрес или доменное имя с соответствующими настройками DNS).

Порт: Номер порта интернет сервера.

SSL: Использование протокола SSL для входа в систему.

Имя пользователя: Имя пользователя на сервере электронной почты. Пароль: Пароль пользователя. Отправитель: Адрес отправителя.

Получатель: Рассылка сообщений выбранным получателям при активации сигнала тревоги. Максимальное количество адресов – три.

Название: Выбор названия сообщения по вашему усмотрению.

27

Настройка IP фильтра

- Составление списка доверенных лиц с их IP-адресами, которые могут получать доступ к DVR (поддержка до 64 IP адресов).

- Составление черного списка IP-адресов, соединение с DVR для которых закрыто. Поддерживается до 64 IP адресов.

Примечание: В случае одновременного попадания IP-адреса в черный и белый список, приоритетным будет черный список.

Настройка DDNS

Локальное доменное имя：Введите зарегистрированное DDNS имя.

Имя пользователя：Введите зарегистрированную DDNS учетную запись. Пароль：Введите зарегистрированный DDNS пароль.

Настройка FTP:

Протокол FTP доступен в случае активации сигнала тревоги, видеозаписей или снимков, сделанных по сигналу тревоги. Видеозапись и снимки хранятся на FTP сервере.

Включить: Используйте функцию "Включить", чтобы открыть все функции. IP Сервер: IP адрес для FTP сервера

Порт: Доменный порт FTP, по умолчанию: 21 Имя пользователя: Имя пользователя для FTP Пароль: Пароль пользователя

Макс. размер файла: Макс. размер для загружаемых файлов, по умолчанию: 128 Мб. Имя каталога: Имя папки, для загрузки файла.

Настройка UPNP

Убедитесь в том, что на маршрутизаторе включена функция UPNP. Включить: Используйте для открытия всех функций.

HTTP: При использовании IE необходимо добавить номер порта, полученного от маршрутизатора. TCP: При использовании CMS необходимо добавить номер порта, полученного от маршрутизатора

Мониторинг при помощи мобильного телефона: Для мобильного доступа к устройству необходимо добавить номер порта, полученного от маршрутизатора

28

4.4.5 Дисплей

Установите параметры вывода видео.

Интерфейс: В режиме локального просмотра включает:

отображение времени, имя канала, статус записи, сигнала тревоги, анти-мерцание, инф. о потоке Вывод в режиме кодирования: В режиме сетевого наблюдения и просмотра видео файлов включает название

канала, отображение времени, статус записи, сигнала тревоги, информацию по битрейту, прозрачность и зону покрытия.

Имя канала (Установ.): Используйте кнопку установки для изменения названия канала (поддержка до 25 букв).

Отображение времени: Отображение системной информации и времени в окне наблюдения.

Имя канала: Отображение системного номера канала в окне наблюдения.

Статус Записи: Отображение системного статуса записи в окне наблюдения.

Статус тревоги: Отображение статуса сигнала тревоги в окне наблюдения.

Анти-мерцание: активация режима подавления мерцания при наблюдении в помещении. Прозрачность: Установление прозрачности заднего фона. Значения в пределах 128~255. Разрешение: Настройка разрешения экрана.

Канал: Выбор канала для настройки зоны приватности.

Регион: Используйте кнопку настройки зоны приватности и выделите мышкой приватную зону (она станет черной и не будет отображаться и записываться).

4.4.6 PTZ

При наличии подключенных поворотных (PTZ) настройте соответствующие протоколы, и скорости обмена данными.

4.4.7 RS-232

Настройте режимы соединения с внешними устройствами.

29

4.4.8 Тур

Настройка патрулирования («листания» изображений на экране). Значок означает, что активирован режим патрулирования. В режиме патрулирования вывод изображения возможен в разных комбинациях с заданным интервалом времени. Выбранные камеры будут выводиться на монитор по очереди.

Интервал: Установите интервал патрулирования (5-120 секунд).

Возврат после завершения тревоги: Возврат к многооконному режиму после завершения тревоги. Примечание： значки включения/выключения режима патрулирования

4.4.9 CPU

Настройте режим работы видеорегистратора в соответствии с подключаемыми камерами.

В зависимости от разрешение изображение варьируется количество каналов.

30

4.5 Управление

4.5.1 HDD (Управление жестким диском)

В меню отображается текущая информация о состоянии жесткого диска: номер жесткого диска, статус и общая емкость. Доступны следующие действия: выбор статуса чтения/записи (для обычной работы

выберете этот статус). или только чтения, резервный (для регистраторов с несколькими дисками) . Выберите жесткий диск и щелкните левой кнопкой мыши, чтобы выполнить операцию.

4.5.2 Учетная запись

Учетная запись определяет возможности действий пользователя в системе. Примечание:

- Максимальная длина имени учетной записи не должна превышать 12 знаков без пробелов. Допустимые символы: буквы/ цифры/ подчеркивание/ тире/ точка.

- Количество пользователей или групп пользователей неограниченно. Вы можете добавлять и удалять группы пользователей согласно идентификатору пользователя.

Заводские настройки: user/admin. Возможность добавления группы. Пользователь может устанавливать права доступа для своей группы.

- Управление пользователями включает: группу/пользователя. Имя пользователя и название группы не должны совпадать. Пользователь может входить только в одну группу.

Примечание: Пользователь admin обладает правом изменения паролей всех пользователей.

Добавление пользователя: Добавление нового пользователя в группу и определение прав доступа.

Войдите в меню интерфейса и введите имя пользователя и пароль. Выберите группу и установите необходимые настройки. Не рекомендуется давать расширенные права доступа всем пользователям.

31

Добавить Группу:

Добавление пользователя в группу и установление прав доступа. Предоставляется следующие типы прав доступа на выбор: выключение оборудования, слежение в режиме реального времени, просмотр видео, настройка параметров записи,

резервное копирование файлов и т.д.

4.5.3 Пользователи online

Информация о пользователях сети содержится в локальных настройках DVR. При необходимости можно выбрать онлайн пользователя и разорвать соединение. Пользователь вновь сможет подключиться к системе только после ее перезапуска.

4.5.4 Авто

Установка автоматических настроек системы в указанное время (автоперезагрузка, автоудаление файлов). Рекомендуется использовать автоматическую еженедельную перезагрузку для повышения стабильности работы регистратора.

4.5.5 Сброс (Возврат к заводским настройкам)

Пользователь может вернуться к заводским настройкам по умолчанию выбрав все или отдельные настройки.

32

4.5.6 Обновление

Подключите к регистратору «флешку» с прошивкой

Расположение: Выберите USB-порт.

Обновление файлов: Выберите файл для обновления.

4.5.7 Информация об устройстве

Удобный просмотр основной информации интерфейса устройства: входы и выходы аудио/видео,

Сигнализации. (могут отличаться в зависимости от модификации.)

4.6 Сведения

4.6.1 Данные о HDD (информация о состоянии жесткого диска)

Отображает состояние жесткого диска: тип, емкость, оставшееся место, время записи и т.д.

4.6.2 Бод (Скорость передачи данных)

В режиме реального времени выводится скорость передачи данных （потока кб/с）и скорость записи данных на жесткий диск（Мб/ч).

33

4.6.3 Журнал

Журнал содержит информацию о проделанных с регистратором операциях: конфигурация системы, функционирование системы, управление данными, управление пользователями, файлами и т. д. Определите интервал времени для просмотра записей журнала и воспользуйтесь кнопкой поиска, информация будет выведена в виде списка. Для перемещения по списку используйте клавиши Page up или Page down. Используйте delete, чтобы очистить журнал.

4.6.4 Версия

Вывод основной информации об установленном оборудовании, версии программы и т. д.

34